Zautomatyzowany komputer pokładowy

«RoboCar – Mega» (VER-2LC04)

SPIS TREŚCI

3.Funkcje urządzenia (lista ogólna)	2

- Ogólny opis komputera pokładowego

«RoboMEGA» to innowacyjny komputer pokładowy stworzony z myślą o maksymalnym zautomatyzowaniu przekazywania wielu istotnych informacji, umożliwiający również dostęp do diagnostyki samochodu. Dla minimalnego rozpraszania kierowcy podczas jazdy, w urządzeniu wprowadzono nowatorską funkcję robota, dzięki której pokazywanie pewnych informacji zostało łatwo osiągalne i to bezobsługowo. Dane takie jak średnie spalanie, temperatura urządzeń, czas, koszty czy inne wielkości - o ile zostały wcześniej prawidłowo skonfigurowane, wyświetlają się same w odpowiednim czasie, tzn. dopiero wtedy, gdy ich parametry ulegną zmianom. Przykładowo: nie ma potrzeby, aby ciągle wyświetlać temperaturę na zewnątrz pojazdu, ponieważ jej wartość zmienia się bardzo powoli, ale gdy już to nastąpi, otrzymujemy natychmiastowe powiadomienie. Urządzenie posiada trzy niezależne obszary statystyczne czasu w pamięci – dane bieżącej podróży, dane dobowe oraz dane kumulacyjne (narastające przez cały czas). Komputer podczas uruchamiania posiada konfigurowalny tryb «Start». Funkcja ta tuż po rozpoczęciu pracy urządzenia, automatycznie wyświetla m.in. następujące informacje: potrzebę przeglądu okresowego PO (konserwacyjnego, technicznego), aktualną datę i czas, ilość paliwa w zbiorniku oraz szacowany na nim zasięg, temperaturę zewnętrzną i w kabinie, temperaturę silnika i kolektora dolotowego, odczyt obrotomierza, statystyk skumulowanych, podgląd dziennika. Tryb ten, wyświetla informacje cyklicznie, prócz informacji o przeglądzie okresowym, który wyświetla się tylko jednorazowo. Wyjście z trybu «Start» następuje po naciśnięciu klawisza sterowania, po ruszeniu samochodu z miejsca lub po osiągnięciu określonej temperatury płynu chłodzącego (silnika). Podczas normalnej pracy urządzenia, kierowca ma do dyspozycji menu «Główne», które można dostosowywać według własnych upodobań. Menu główne zawiera następujące podmenu: jazda, statystyki podróży, dobowe statystyki, skumulowane statystyki, menu turystyczne, menu diagnostyczne, menu informacyjne. Każde z wymienionych posiada zbiór funkcji, z zapamiętywaniem bieżącej pozycji. Podmenu można wyłączać z listy menu głównego, za wyjątkiem menu «Jazda». Funkcje w poszczególnych podmenu powtarzają się. Tak, więc możemy szybko ustawić tylko te potrzebne do przełączania przyciskiem i otrzymać menu główne o dowolnej zawartości. Urządzenie umożliwia również zdalne sterowanie funkcjami, dodatkowo z przełącznika świateł. Istnieje także możliwość automatycznego przełączania funkcji, z regulacją czasową. Dla większego komfortu korzystania z wyświetlacza LCD, jest on podgrzewany zimą, a w upalne dni posiada system dynamicznego podświetlania. Podgrzewanie wyświetlacza wyłącza się po określonym przedtem czasie. Dynamiczne podświetlenie uaktywnia się, gdy temperatura we wnętrzu pojazdu wynosi powyżej 30 stopni Celsjusza. Przy aktywnej opcji, wszystkie komunikaty, tryb startu, ustawienia – pokazywane są z ustaloną jasnością wyświetlacza, a w pozostałych przypadkach zależne jest to od temperatury otoczenia urządzenia.

- Dane techniczne

  - Napięcie zasilania									8-16V

  - Jasność wyświetlacza bez przyciemniającej przedniej szybki				400-600 cd/m2

  - Jasność wyświetlacza z przyciemniającą szybką					250-350 cd/m2

  - Maksymalny pobór prądu w trybie aktywnym						0,15 A

  - Maksymalny pobór prądu w trybie uśpienia						0,012 A

  - Maksymalny wymiar znaku								9,2x4,8 mm

  - Minimalny krok obrotomierza							1 obr./min.

  - Maksymalna wyświetlana wartość dystansu kumulacyjnie					99999 km

  - Maksymalna wyświetlana wartość dystansu dobowa					9999 km

  - Maksymalna wyświetlana wartość dystansu bieżącej podróży				9999 km

  - Maksymalna wyświetlana wartość zużycia kumulacyjnie					9999 l.

  - Maksymalna wyświetlana wartość zużycia dobowa					999 l.

  - Maksymalna wyświetlana wartość zużycia bieżącej podróży				999 l.

  - Maksymalna wyświetlana wartość kosztów kumulacyjnie					99999 jedn.

  - Maksymalna wyświetlana wartość kosztów dobowa					9999 jedn.

  - Maksymalna wyświetlana wartość kosztów bieżącej podróży				9999 jedn.

  - Maksymalna wyświetlana wartość dla przeglądu okresowego (PO)				99900 km

  - Krok zmiany dla ustawień przeglądu okresowego (PO)					100 km

  - Maksymalna cena jednostki paliwa							99,99 wal.

  - Liczba wpisów w dzienniku								54

  - Średni błąd wskazania zużycia paliwa							0,8…1,4%

  - Maksymalny błąd pomiaru zużycia paliwa						3%

  - Dokładność pomiaru odległości							+/- 0,08%

  - Dokładność pomiaru ilości paliwa							+/- 1%

  - Dokładność pomiaru temperatury							+/- 1%

  - Temperatura pracy urządzenia							-30…+70 C

  - Względna wilgotność pracy urządzenia						90% przy +40 C

# Funkcje urządzenia (lista ogólna)

Funkcje drogowe:

  - Obrotomierz

  - Bieżące zużycie paliwa

  - Chwilowe zużycie paliwa

  - Aktualna prędkość pojazdu

  - Przyspieszenie samochodu

  - Średnie zużycie paliwa bieżącej podróży

  - Średnie zużycie paliwa dobowe

  - Średnie zużycie paliwa kumulacyjnie

  - Przebieg bieżącej podróży

  - Przebieg dzienny

  - Przebieg kumulacyjnie

  - Czas jazdy bieżącej podróży

  - Czas przestojów bieżącej podróży

  - Czas jazdy dzienny

  - Czas przestojów dzienny

  - Czas jazdy kumulacyjnie

  - Czas przestojów kumulacyjnie

  - Czas podróży na określonym odcinku

  - Zużycie paliwa w czasie bieżącej podróży

  - Zużycie paliwa podczas przestojów

  - Zużycie paliwa dobowe

  - Zużycie paliwa dobowe podczas przestojów

  - Zużycie paliwa kumulacyjne

  - Zużycie paliwa kumulacyjne podczas przestojów

  - Średnia prędkość w czasie jazdy

  - Maksymalna prędkość w czasie jazdy

  - Średnia prędkość dobowa

  - Maksymalna prędkość dobowa

  - Średnia prędkość kumulacyjnie

  - Maksymalna prędkość kumulacyjnie

  - Prognoza zasięgu na pozostałym paliwie

  - Liczba kilometrów do celu

Czas przyjazdu do celu*

Obliczenia finansowe:

- Koszty paliwa na bieżącą podróż

- Koszty paliwa podczas przestojów w podróży

- Koszty paliwa dobowe

- Koszty paliwa podczas przestojów dobowe

- Koszty paliwa kumulacyjnie

Koszty paliwa kumulacyjnie podczas postojów

Funkcje dodatkowe:

- Zegarek

- Data

- Cztery organizery wywoływane przez czas lub datę (np. PO)

- Temperatura zewnętrzna

- Temperatura wewnętrzna

- Programowy bak

- Ilość paliwa w baku wg czujnika poziomu

- Tryb podgrzewania LCD przez określony czas

Podświetlenie dynamiczne

Funkcje diagnostyczne:

- Wyświetlanie błędów modułu sterowania (ECM)

- Napięcie w instalacji elektrycznej

- Czas otwarcia wtrysku

- Temperatura płynu chłodzącego

- Temperatura w kolektorze wlotowym

- Ciśnienie w kolektorze wlotowym

- Otwarcie przepustnicy

- Kontrola położenia biegu jałowego

- Kąt wyprzedzenia zapłonu

- Ciśnienie w systemie klimatyzacji

- Obciążenie silnika

- Napięcie na czujniku tlenu

- Skład mieszanki paliwowej (tylko Lacetti 1.8)

- Badanie przepływu powietrza (tylko Lacetti 1.8)

Tryb Stop (STO)

Dziennik:

- Data i czas zapisu

- Średnie zużycie paliwa na podróż lub dobowo

- Przejechany dystans w podróży lub dobowy

- Zużyte paliwo w podróży lub dobowo

- Zużyte paliwo w podróży lub dobowo podczas postojów

- Koszt zużytego paliwa w podróży lub dobowo

- Koszt paliwa w podróży lub dobowo podczas postojów

- Czas jazdy podróży lub w dobowo

- Czas postojów w podróży lub dobowo

- Średnia prędkość podczas podróży lub w dobowo

Maksymalna prędkość podróży lub w dobowo

Funkcje Robota:

- Automatyczny tryb początkowy Start*

- Automatyczne przewijanie menu

- Powiadamianie o rozgrzaniu silnika

- Powiadamianie o przegrzaniu silnika

- Powiadamianie o przekroczeniu prędkości

- Powiadamianie o przekroczeniu obrotów

- Powiadamianie o wysokim napięciu akumulatora

- Powiadamianie o niskim napięciu akumulatora

- Powiadamianie o przekroczeniu ustalonej ilości paliwa w baku

- Powiadamianie o jeździe na rezerwie

- Tryb automatycznego napełniania

- Powiadamianie o zmianie temperatury silnika*

- Powiadamianie o zmianie temperatury zewnętrznej*

- Powiadamianie o zmianie temperatury wewnętrznej*

- Powiadamianie o gołoledzi

- Powiadamianie o włączonych światłach

- Powiadamianie o zmianie czasu otwarcia wtryskiwaczy na biegu jałowym

- Powiadamianie o pojawiających się błędach

- Informacje o ostatniej podróży

- Odświeżanie średniego zużycia paliwa w czasie jazdy*

- Odświeżanie średniego zużycia paliwa w dniu*

- Odświeżanie kosztów paliwa w czasie jazdy*

- Odświeżanie kosztów paliwa w dniu*

Osiem powiadomień o przeglądach

Ustawienia i korekcja:

- Wpis daty i czasu

- Wpis parametrów organizera

- Wpis terminów przeglądów

- Wpis kilometrów planowanej podróży (celu)

- Ustawienia protokołu sterownika

- Ustawienia dźwięku

- Konfiguracja przełącznika świateł do zdalnego sterowania*

- Ustawianie możliwości zapisu w programowym baku określonej objętości z wyłącznika świateł*

- Konfiguracja możliwości zerowania bieżącej jazdy z wyłącznika świateł*

- Ustawienia zerowania czasu bieżącej jazdy po uruchomieniu zapłonu

- Korekcja jasności

- Korekcja kontrastu

- Regulacja obszaru wyświetlania ekranu w poziomie i pionie

- Przełączanie trybu negatywu

- Ustawianie trybu zapisu danych w dzienniku dla każdej podróży lub dziennie

- Włączanie trybu zerowania nagromadzonych danych w każdym miesiącu

- Włączenie symulatora urządzenia ochrony*

- Wybór wyświetlania powiadomień – przez cały czas lub na postojach*

- Włączenie trybu podpowiedzi*

- Włączenie dopisku «Robot» przy zawiadomieniach

- Regulacja czasu wyświetlania Robotów

- Tryb kalibracji

- Programowanie lub ręczna korekta stałej paliwa

- Programowanie lub ręczna korekta stałej drogi

- Regulacja zegara

- Korekta czujników temperatury

Wybór tabeli kompensacji nagrzewu czujników temperatury

*- nowe cechy komputera

- Zasady pracy z urządzeniem

Przy wyłączonym zapłonie, praca z urządzeniem rozpoczyna się poprzez przyciśnięcie któregoś z klawiszy sterujących lub poprzez przełącznik świateł. Po włączeniu zapłonu, urządzenie z trybu uśpienia przełącza się w tryb początkowy «Start». Przejście do menu głównego następuje wtedy, gdy zostanie naciśnięty klawisz sterujący, nastąpi początek jazdy lub osiągnięta zostanie określona temperatura silnika. Długie przytrzymanie «H» umożliwia przejście do menu serwisowego. Menu «Główne» ma formę tabeli. Za poruszanie się w poziomie (wybór podmenu) odpowiada klawisz «M». Wybór pionowy (wybór funkcji podmenu), z zapamiętaniem ostatniej pozycji, to klawisz «H» (góra) i «S» (w dół). Dla lepszej widoczności tego procesu, użyte są specjalne efekty animacyjne: wybór poziomy - gładko przesuwający symbol kursora, wybór pionowy – belka pionowa. Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie przechodzi do wyświetlania informacji o trwających procesach. Możliwe jest skonfigurowanie urządzenia tak, aby wyświetlało zaległe powiadomienia tylko w przestojach. Ważne powiadomienia ukazują się na ekranie razem z efektem dźwiękowym.

- Menu początkowe «Start»

Menu «Start» aktywuje się, gdy komputer wychodzi z trybu uśpienia, przy włączaniu zapłonu, albo naciśnięciu któregoś z przycisków sterujących. Zawiera funkcje analogiczne do tych z menu głównego, które można wyłączać z listy wyświetlania. Jeśli nadszedł czas przeglądu technicznego, będzie to ogłoszone wraz ze stosownym opisem. W menu można również aktywować automatyczny przegląd dziennika. Jeśli opcja ta nie jest aktywna, kolejne funkcje wyświetlane są automatycznie po kolei. Jeżeli wszystkie funkcje są wyłączone z listy menu «Start», to po wyświetleniu godziny i daty urządzenie przechodzi do menu «Głównego». W menu «Start» nie są dostępne funkcje robotów. Przejście z menu następuje po naciśnięciu któregoś z klawiszy, po rozpoczęciu jazdy, lub po osiągnięciu określonej temperatury płynu chłodzącego. Przy wychodzeniu z menu «Start», razem z sygnałem dzwonka pojawia się napis [Rozpoczęto jazdę].

Menu «Start» (znaczenie funkcji wyjaśnione przy głównym menu):

  - Funkcja «Obsługa PO» (patrz pkt 7.4.3)

  - Funkcja «Data i czas»

  - Funkcja «System temperatur»

  - Funkcja «Temperatura powietrza»

  - Funkcja «Bak, prognoza zasięgu»

  - Funkcja «Obroty silnika»

  - Podmenu «Statystyki kumulacyjne»

Przegląd dziennika (patrz pkt. 7.2)

- Menu «Główne»

Przełączanie podmenu następuje poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza «M». Po przejściu ramką wyboru na pożądane, przy włączonym trybie podpowiedzi pojawi się nazwa bieżącej funkcji. Za wyjątkiem podmenu «Jazda», pozostałe można wyłączać z listy menu głównego (patrz: pkt. 7.5 na str. 8).

Zawartość menu Głównego:

- Jazda (punkt 6.1)

- Statystyka podróży (punkt 6.2)

- Statystyka dobowa (punkt 6.2)

- Statystyka kumulacyjna (punkt 6.2)

- Menu Turystyczne (punkt 6.3)

- Menu Diagnostyka (punkt 6.4)

Menu Informacja (punkt 6.5)

  - Menu «Jazda»

W tym menu zebrane są główne funkcje związane z przemieszczaniem się. Dla wygody, w wielu funkcjach użyte są duże, czytelne litery.

    - Funkcja «Czas»

– Wyświetla aktualny czas i dzień tygodnia. Symbol dzwonka oznacza, że organizer jest w trybie aktywnym

    - Funkcja «Obroty silnika»

- Wyświetla liczbę obrotów silnika na minutę.

    - Funkcja «Bieżąca prędkość»

- Wyświetla bieżącą prędkość w km/h. W lewej części ekranu w postaci graficznej wyświetlane jest przyspieszanie (+), albo zwalnianie (-).

    - Funkcja «Bieżące zużycie paliwa»

- Wyświetla chwilowe zużycie paliwa na 100 km drogi. W przypadku zatrzymania pojazdu pokazuje zużycie paliwa na godzinę. Po lewej stronie ekranu wyświetlane jest obciążenie silnika w %.

    - Funkcja «System temperatur»

- Wyświetla temperaturę silnika i kolektora wlotowego (w stopniach Celsjusza).

    - Funkcja «Temperatura powietrza»

- Wyświetla temperaturę w kabinie i z czujnika zewnętrznego (w stopniach Celsjusza).

  - Menu «Statystyka podróży», «Statystyka dobowa», «Statystyka kumulacyjna»

Podmenu wyświetla statystyki bieżące, dobowe i zbiorcze. Wszystkie trzy są zbudowane na tej samej zasadzie. Zbiorczą statystykę można wykorzystać do określenia drogowych parametrów, korygowania stałych i kosztów. W statystyce za bieżącą podróż w dolnym wierszu wyświetla się etykieta [podr:], w dobowej [dobo:], zbiorczej [kumu:].

    - Statystyka «Średnie zużycie paliwa». Wyświetla średnie spalanie podczas bieżącej podróży (albo dobowe albo ogólne przez cały czas) w litrach na 100 km.

    - Statystyka «Przebyta droga». Wyświetla dystans przebytej podróży (lub odpowiednio dzienny albo sumaryczny) w kilometrach.

    - Statystyka «Spalanie jazda». Wyświetla ilość zużytego paliwa podczas jazdy (lub odpowiednio dziennie albo kumulacyjnie) w litrach.

    - Statystyka «Spalanie przestoje». Wyświetla ilość zużytego paliwa podczas przestojów w czasie jazdy (lub dziennie, łącznie) w litrach.

    - Statystyka «Koszt jazdy». Wyświetla sumę kosztów za bieżącą podróż (w ciągu dnia lub sumarycznie) w złotówkach lub innej walucie.

    - Statystyka «Koszt przestojów». Wyświetla sumę kosztów wyliczoną podczas przestojów w czasie jazdy (dziennie, lub całkowicie) w złotówkach lub innej walucie.

    - Statystyka «Czas jazdy». Wyświetla łączny czas jazdy bez przestojów podczas podróży (lub odpowiednio dziennie, zbiorczo) w godzinach i minutach.

    - Statystyka «Czas przestojów». Wyświetla czas spędzony podczas przestojów w czasie jazdy (lub odpowiednio dzienny, całkowity), w godzinach i minutach.

    - Statystyka «Średnia prędkość». Wyświetla średnią prędkość w czasie jazdy (lub odpowiednio w ciągu dnia, albo przez cały czas) w kilometrach na godzinę.

    - Statystyka «Maksymalna prędkość». Wyświetla maksymalną prędkość odnotowaną w trakcie jazdy (lub odpowiednio w ciągu dnia, albo przez cały czas) w kilometrach na godzinę.

  - Menu «Turystyczne»

W tym menu zebrane są funkcje, stosowane głównie przy dalszych podróżach i wycieczkach. Podczas codziennych przejazdów na krótkich dystansach można tą opcję wyłączyć z menu głównego.

- Funkcja «Odległość do celu»

- Wyświetla przebytą dotychczas drogę i pozostały dystans w kilometrach, jeśli wcześniej wprowadzono odległość do celu (zobacz pkt. 7.3 na str. 7).

- Funkcja «Czas drogi i przybycia»

- W górnym wierszu, wyświetlany jest czas podróży, a poniżej przewidywany czas przybycia do miejsca przeznaczenia przy założonej odległości (pkt. 7.3 na str. 7). Czas jest obliczany na podstawie średniej prędkości podczas bieżącej jazdy. Litera «d» po napisie [Cel:] oznacza, przewidywane przybycie tego samego dnia, litera «j» – jutro, względem czasu wyświetlania. Jeśli nie można określić obliczeń względem bieżących parametrów, to zamiast czasu wyświetlone zostaną myślniki.

- Funkcja «Bak, prognoza zasięgu»

- W górnej części ekranu od lewej wyświetlana jest ilość paliwa w baku (wg czujnika poziomu). W prawy górnym rogu wyświetlana jest wartość programowalnego baku (pkt. 7.1 na str.7). Wartości paliwa wyświetlane są w litrach. W dolnym wierszu wyświetla się szacunkowy dystans zasięgu na paliwie pozostałym w programowym baku, jeśli została określona jego wartość, w przeciwnym wypadku obliczenie oparte będzie o wartość z czujnika poziomu paliwa. Obliczenia oparte są na średnim zużyciu paliwa podczas podróży lub ogólnie - gdy przebieg podróży wynosi mniej niż 5 kilometrów. Jeśli wyliczenia są niepoprawne to zamiast wartości szacunkowej pojawią się myślniki.

  - Menu «Diagnostyka»

W tym menu zebrane są funkcje potrzebne do diagnostyki samochodu. Jeżeli nie ma konieczności korzystania z parametrów diagnostycznych, zaleca się wyłączenie tej pozycji z listy menu głównego.

- Funkcja «Błędy systemowe»

- Po wejściu do tej funkcji pokazywana jest liczba wykrytych błędów, które odnotowała elektroniczna jednostka sterująca (ECM) samochodu. Następnie kolejno zostają wyświetlane numer błędu, kod błędu, i w dolnej linii, w formie przewijanego tekstu, deszyfrowana informacja o kodu błędu.

- Funkcja «Multi wyświetlacz 1»

- W tej funkcji wyświetlane jest logiczne zestawienie czterech parametrów naraz. W górnej linii po lewej pokazana jest prędkość obrotowa silnika (obr/min), po prawej kąt wyprzedzenia zapłonu (w stopniach). W dolnej linii po lewej pokazany jest czas otwarcia wtrysku (msek), w prawym dolnym rogu wyświetlone jest obciążenie silnika (%).

- Funkcja «Przepustnica, RBJ, napięcie»

- Funkcja ta pokazuje trzy parametry. W górnej lewej części ekranu wyświetlane jest otwarcie przepustnicy (%), po prawej stronie wyświetlane jest napięcie w instalacji elektrycznej (w woltach). W dolnej linii wyświetlane jest położenie Regulatora Biegu Jałowego (silnika krokowego) w krokach. Parametry te pozwalają ocenić sprawność czujnika przepustnicy, regulatora napięcia (alternatora) oraz regulatora biegu jałowego.

- Funkcja «System temperatur»

- Wyświetla temperaturę płynu chłodzącego silnika oraz temperaturę kolektora wlotowego (w stopniach Celsjusza).

- Funkcja «System ciśnienia»

- W górnej linii wyświetla ciśnienie atmosferyczne w kolektorze dolotowym (kPa), na dole wyświetlane jest ciśnienie w układzie klimatyzacji (Atm). Parametry te pozwalają ocenić sprawność czujnika ciśnienia atmosferycznego oraz sprawność lub potrzebę napełnienia układu klimatyzacji.

- Funkcja «Napięcie czujnika tlenu»

- Podaje napięcie z czujnika tlenu (sonda lambda) w woltach. Parametr pozwala na ocenę efektywności spalania mieszanki paliwowej w cylindrach, lub działania sondy lambda.

- Funkcja «Jakość mieszanki, przepływ powietrza» (tylko Lacetti 1.8)

- W górnej linii pokazana jest proporcja tlenu w mieszance paliwowo-powietrzenej (w jednostkach), poniżej wartość przepływu powietrza (kilogramy na godzinę). Parametry te pozwalają ocenić sprawność systemu regulacji przy tworzeniu mieszanki paliwowej.

  - Menu «Informacyjne»

W tym podmenu zebrano funkcje dodatkowe lub powtarzające się, a rozszerzające pozycje menu głównego.

- Funkcja «Data i czas»

- W górnej części wyświetlana jest data - dzień miesiąca i rok, niżej dzień tygodnia, symbol aktywnego organizera i aktualny czas.

- Funkcja «Bak, prognoza zasięgu»

- U góry po lewej podana jest ilość paliwa w baku odczytana z czujnika poziomu. W prawej górnej części podana jest wartość baku programowalnego (pkt. 7.1 na str.7). Ilość paliwa w baku podana jest w litrach. W dolnej linii wyświetlany jest prognozowany zasięg na pozostałym paliwie w programowym baku, jeśli została określona jego wartość, w przeciwnym wypadku obliczenie oparte będzie o wartość z czujnika poziomu paliwa. Obliczenie oparte jest na średnim zużyciu paliwa w czasie jazdy lub średniego spalania ogólnego, gdy przebieg bieżącej podróży jest mniejszy niż 5 km. Jeśli wyliczenia są niepoprawne, to wartość prognozy zastąpiona jest myślnikami.

- Funkcja «Graficzne zużycie paliwa»

- W górnej części pokazane jest chwilowe zużycie paliwa, poniżej analogicznie średnie zużycie paliwa w czasie podróży. Graficzne zestawienie chwilowego i średniego spalania paliwa pozwala obiektywnie ocenić, wpływ aktualnego stylu jazdy na kształtowanie się średniego zużycia paliwa w czasie bieżącej podróży. Wartości odnoszą się do zużycia paliwa w litrach na 100 km.

- Funkcja «Multiwyświetlacz 2»

- W tej funkcji pokazane jest logiczne zestawienie czterech parametrów. W górnym wierszu po lewej wyświetlane są obroty silnika (obroty na minutę), w prawym rogu - zużycie paliwa (litry na godzinę). W dolnym wierszu, w lewym rogu pokazana jest bieżąca prędkość samochodu (kilometry na godzinę), w prawym dolnym rogu – chwilowe zużycie paliwa (w litrach/100km).

- Funkcja «Przepustnica, RBJ, napięcie»

- W tej funkcji pokazane są trzy parametry. W górnej linii z lewej, widać wartość otwarcia przepustnicy (%), po prawej stronie wyświetlane jest napięcie w instalacji elektrycznej (w woltach). W dolnej linii pokazana jest wartość silnika krokowego (RBJ) w krokach.

- Funkcja «Temperatura powietrza»

- Wskazania temperatury wewnętrznej i temperatury z czujnika zewnętrznego (w stopniach Celsjusza).

- Menu Serwisowe

Wejście do menu serwisowego następuje poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku «H». Wybór w menu odbywa się poprzez kolejne naciskanie klawisza «H». Wejście do wybranej pozycji uzyskamy klawiszami «M» lub «S». Niektóre menu zawierają dodatkowe podmenu, do których dostęp jest poprzez strzałki góra-dół. Sterowanie strzałkami odbywa się za pomocą klawiszy «Н» i «S», a wejście do wybranego klawiszem «M». Zmiany wartości parametrów wykonujemy klawiszem «Н» i klawiszem «S», zmiana wartości pola lub wybór kolejnego parametru odbywa się klawiszem «M». Wyjście z menu serwisowego następuje po dłuższym przytrzymaniu klawisza «M».

Tytuły menu ustawień:

- Ustawienia «Wpis do baku (pełnego baku), cena paliwa» (punkt 3)

- Menu «Przegląd dziennika» (punkt 3)

- Ustawienia «Wpis dystansu do celu» (punkt 3)

- Ustawienia zegara, organizera, wpis terminów przeglądów okresowych (punkt 3)

- Ustawienia menu «Start» i menu «Głównego» (punkt 3)

- Ustawienia menu «Robotów», parametrów urządzenia, stałych (punkt 3)

- Zerowanie danych skumulowanych, kasowanie błędów ECM, resetowanie urządzenia, resetowanie tabeli kalibracji baku (punkt 3)

- Aktywacja trybu STOP (punkt 3)

  - Ustawienia «Wpis do baku (pełnego baku), cena paliwa»

To menu cyklicznego wprowadzania tankowań dla programowalnego (pełnego) baku, oraz wprowadzania cen paliwa. Bak programowy wyświetla poziom paliwa w zbiorniku wyliczany przez algorytm. Do poprawnego działania baku programowalnego niezbędne jest wcześniejsze wprowadzenie stałych spalania paliwa (patrz pkt. 7.6.3.1 str.10).

- Ustawienia «Programowy bak».

W tym ustawieniu, można wprowadzić ilość litrów, które przypuszczalnie są w zbiorniku. Jeśli jest aktywny tryb «Zapis określonej pojemności do programowalnego baku » (patrz pkt. 7.6.2.3 str.9), wtedy w miejscu napisu «Programowy» będzie pokazywać się napis «Pełny» i to pole wyświetla szacunkową wartość paliwa w baku, po każdym tankowaniu. Jeśli za każdym razem tankujemy bak do pełna, to te pole wyświetla wartość pełnego baku. Po ustawieniu baku przechodzimy do ustawienia ceny paliwa.

- Ustawienie «Cena paliwa».

W tym menu wprowadza się koszty wlanego paliwa. Po wprowadzeniu kwoty wprowadza się symbol waluty: «zł» - złoty, «Г» - hrywna, «Р» – rubel, «$» – dolar.

  - Menu «Przegląd dziennika».

Podczas wchodzenia do tego menu, wyświetlana jest data i czas zapisu, a następnie w trybie automatycznym cała statystyka dobowa lub za podróż w zależności od konfiguracji (patrz pkt. 7.6.2.11 str.10). Naciśnięcie przycisku «Н» lub «S» wstrzymuje automatyczny tryb wyświetlania i pozwala na możliwość przeglądania statystyki w tył i przód. Naciśnięcie przycisku «M» pozwala na zmianę daty zapisu i wznawia automatyczny tryb wyświetlania. Przejście do zmiany daty i czasu zapisu z trybu automatycznego, następuje po zakończeniu wyświetlania statystyki zapisu pokazywanego w danej chwili.

- Dziennik «Średnie zyżycie paliwa» - Pokazuje średnie spalanie dobowe (za podróż) w litrach na 100km.

- Dziennik «Przebyta droga» - Pokazuje przebytą drogę w ciągu dnia (podróży) w kilometrach.

- Dziennik «Spalanie jazda» - Pokazuje sumę zużytego paliwa w ciągu dnia (podróży) w litrach.

- Dziennik «Spalone przestoje» - To zużycie paliwa podczas przestojów w ciągu dnia (podróży) w litrach.

- Dziennik «Koszt jazdy» - Pokazuje wartość wydanych pieniędzy w ciągu dnia (podróży) w złotówkach, w hrywnach, w rublach lub dolarach.

- Dziennik «Koszt przestojów» - Pokazuje wartość straconych pieniędzy podczas przestojów w ciągu dnia (podróży) w złotówkach, hrywnach, w rublach lub dolarach.

- Dziennik «Czas jazdy» - To łączny czas poświęcony na jazdę w ciągu dnia (podróży) w godzinach i minutach.

- Dziennik «Czas przestojów» - To łączny czas stracony w przestojach w ciągu dnia (podróży) w godzinach i minutach.

- Dziennik «Średnia prędkość» - Pokazuje średnią prędkość w ciągu dnia (podróży) w kilometrach na godzinę.

- Dziennik «Maksymalna prędkość» - To rekord prędkości dnia (podróży) w kilometrach na godzinę.

  - Ustawienia «Wpis dystansu celu».

W dolnym polu, wprowadzamy przewidywany dystans drogi do pokonania w kilometrach dla planowanej podróży lub trasy. Po wprowadzeniu wszystkich pól i naciśnięciu klawisza «M», nastąpi przerwanie obliczeń poprzedniej wycieczki i włączy się podmenu «Тurystyczne», jeśli było zamknięte.

  - Ustawienia zegara, organizera, wpis terminów przeglądów okresowych.

To menu składa się z trzech dodatkowych podmenu «Ustawianie zegara i daty», «Ustawienia organizera» i «Ustawienia przeglądu technicznego». Wybór podmenu odbywa się za pomocą klawiszy «Н» i «S», wejście w ustawienia naciskając klawisz «M».

- Podmenu «Ustawienia czasu i daty»

Te podmenu kolejno ustawia godziny, minuty, dzień tygodnia, dzień, miesiąc i rok. Każdorazowa zmiana minut automatycznie zeruje sekundy.

- Podmenu «Ustawienia organizera»

Podczas wejścia w to podmenu, pokazywany jest numer porządkowy organizera «ОRG-1» z bieżącymi ustawieniami. Następnie pokazywany jest termin wzbudzenia, potem tryb pracy:

[Wył.] – Wyłączony.

[Dzien.] – Wzbudzanie codobowe o wyznaczonej porze.

[Powsz.] – Wzbudzanie w dni powszednie o wyznaczonej porze.

[Liczba] – Wzbudzanie określoną liczbę razy w wyznaczonym terminie (PО po dacie).

[Grzan.] – Włącznie trybu ogrzewania wyświetlacza LCD przez określony czas. Zaleca się ustawiać czas na 15-45 minut przed rozpoczęciem jazdy. Przy zaznaczonej opcji, przy temperaturze wnętrza mniejszej niż 10 stopni Celsjusza, tryb podgrzewania wyświetlacza włącza się na 30 min. Jeśli samochód nie będzie używany dłużej niż miesiąc, zaleca się wyłączenie tej opcji.

Jeśli został wybrany tryb [Liczba], to pojawi się linia do wprowadzenia liczby i miesiąca do wywołania. Po wszystkich ustawieniach bieżącego organizera(alarmu) przechodzimy w ustawianie następnego z czterech.

- Podmenu «Ustawienia przeglądów»

To podmenu wprowadza przebieg, po zakończeniu, którego na starcie będzie pojawiać się komunikat o konieczności okresowego przeglądu. Dokładność wprowadzania jest ze skokiem co 100 kilometrów. Przyczyny określenia przebiegu do okresowego przeglądu technicznego:

- Regularny PO

- Wymiana oleju i filtra

- Wymiana paska rozrządu

- Wymiana płynu chłodzącego

- Wymiana płynu hamulcowego

- Wymiana filtra paliwa

- Wymiana oleju przekładniowego

Wymiana płynu wspomagania

  - Ustawienia menu «Start» i menu «Głównego».

Menu te podzielone jest na dwa podmenu «Ustawienia trybu Start» i «Ustawienia Głównego menu».

- Menu «Ustawienia trybu Start»

W tym menu kolejno wyświetlają się etykiety funkcji, które są do wyboru w trybie początkowym «Start»:

- Zegar i data

- System temperatur

- Temperatura powietrza

- Bak, prognoza zasięgu

- Obrotomierz

- Statystyka ciągła

Dziennik

Każdą z funkcji można włączać [-Wł-] lub wyłączać [-Wył-] z trybu «Start».

- Menu «Ustawienia Głównego menu»

W tym menu kolejno wyświetlają się etykiety funkcji, które są dostępne w menu «Główne»:

- Statystyka podróży

- Statystyka dobowa

- Statystyka kumulacyjna

- Menu Turystyczne

- Menu Diagnostyka

Menu Informacja

Każdą z funkcji można włączać [-Wł-] lub wyłączać [-Wył-] z «Głównego» menu.

  - Ustawianie funkcji Robotów, ustawienia parametrów urządzenia, korekcja stałych.

To menu posiada trzy podmenu «Ustawienia robotów», «Ustawienia parametrów» i «Korekcja stałych». Podmenu wybiera się klawiszami «Н» i «S», wejście w podmenu ustawień następuje po wciśnięciu klawisza «M».

- Menu «Ustawienia robotów»

To menu do ustawiania automatycznego wykonywania określonych funkcji. Składa się z poniższych pozycji:

- Robot «Autoprzewijanie». Parametr ten określa czas automatycznego przewijania głównego menu. Wartość [-Wył-] oznacza, że tryb ten jest wyłączony, wybór wartości od 10 do 99 sek. to określenie czasu, po którym będą się przełączać pozycje podmenu w menu głównym.

- Robot «Temperatura startu». Parametr określa temperaturę płynu chłodzącego dla trybu początkowym. Jeśli wartość temperatury jest równa lub wyższa od określonej, tryb «Start» zostanie zakończony i pojawi się komunikat [Rozpoczęto jazdę].

- Robot «Temperatura przegrzania». Parametr określający temperaturę płynu chłodzącego, powyżej której pojawi się ostrzeżenie o przegrzaniu.

- Robot «Ograniczenie prędkości». Parametr określa maksymalną prędkość, powyżej której pojawi się powiadomienie o przekroczeniu prędkości. Jeśli wprowadzono odległość w «Wpis dystansu do celu» (punkt 7.3) to informacja będzie się pojawiać w dłuższych odstępach czasu.

- Robot «Ograniczenie obrotów». Parametr określa maksymalną wartość obrotomierza, powyżej której, pojawi się powiadomienie o przekroczeniu założonej prędkości obrotowej silnika.

- Robot «Ograniczenie napięcia». Parametr określa maksymalną wartość napięcia w instalacji elektrycznej, po przekroczeniu, której, pojawi się komunikat o przekroczonym napięciu.

- Robot «Minimalne napięcie». Parametr określa minimalną wartość napięcia w instalacji elektrycznej, poniżej której, pojawi się komunikat o minimalnym napięciu.

- Robot «Minimum w Baku». Parametr określa minimalną wartość paliwa w baku, poniżej której pojawi się komunikat o kończeniu się paliwa i oszacowanym dystansie do przejechania.

- Robot «Autotankowanie». Opcja pozwala na zautomatyzowanie wprowadzania danych po tankowaniach i aktualizowanie programowego baku poprzez śledzenie czujnika poziomu paliwa. Przy aktywnej opcji, po zatankowaniu, analizowana jest wartość czujnika poziomu paliwa. Jeśli jego poziom wzrósł o więcej niż 5 litrów to dolana wartość jest automatycznie dopisywana do programowalnego baku. Podczas tej operacji wyświetlona zostanie wartość dolanego paliwa. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Robot «Temperatura silnika info». Opcja pozwala na automatyczne powiadamianie o zmianie temperatury płynu chłodzącego silnika. Pozwala na obserwację pracy silnika przy różnych trybach. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Robot «Temperatura zewnętrzna info». Opcja pozwala na automatyczne powiadamianie o zmianie temperatury zewnętrznej. Podczas działania, na wyświetlaczu pokaże się informacja o temperaturze zewnętrznej, oraz wewnętrznej w kabinie. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Robot «Temperatura wewnętrzna info». Opcja pozwala na automatyczne powiadamianie o zmianie temperatury wewnątrz pojazdu. Podczas działania, na wyświetlaczu pokaże się informacja o temperaturze wewnętrznej, oraz zewnętrznej. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Robot «Gołoledź info». Opcja pozwala na automatyczne powiadamianie o niebezpieczeństwie śliskiej nawierzchni. Podczas działania, prócz wyświetlenia informacji o temperaturze zewnętrznej dodatkowo pokazana zostanie temperatura w kabinie. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Robot «Światła włączone info». Opcja pozwala na automatyczne powiadamianie o włączonych światłach, przy wyłączonym zapłonie. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Robot «Zmiana otwarcia wtryskiwacza info». Opcja pozwala na automatyczne powiadamianie o zmianie czasu otwarcia wtryskiwaczy na biegu jałowym. Pozwala to na ocenę jakości paliwa, pracy silnika lub systemów samochodu. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Robot «Wystąpienie błędu info». Opcja pozwala na automatyczne powiadamianie o wystąpieniach błędów w module sterowania pojazdem. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Robot «Statystyka podróży info». Opcja pozwala na automatyczne pokazywanie statystyki ostatniej podróży przy wyłączonym zapłonie. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Robot «Średnie zużycie dobowe info». Opcja pozwala na automatyczne powiadamianie o zmianie średniego zużycia paliwa w ciągu dnia. Podczas działania, wyświetli się również informacja o wartości średniego spalania dobowego. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Robot «Średnie zużycie podróży info». Opcja pozwala na automatyczne powiadamianie o zmianie średniego zużycia paliwa podczas podróży. Podczas działania, wyświetli się również informacja o wartości średniego spalania w podróży. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Robot «Koszty dobowe info». Opcja pozwala na automatyczne powiadamianie o zmianie szacowanych kosztów dziennych. Ocena podawana jest w liczbie całkowitej. Jeśli w funkcji «Wpis dystansu do celu» wprowadzono dystans, to dokładność oceny jest do dziesiętnych. Podczas działania na wyświetlaczu pojawi się informacja o dziennych kosztach pieniężnych. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Robot «Koszty podróży info». Opcja pozwala na automatyczne powiadamianie o zmianie szacowanych kosztów podróży. Ocena zmiany podawana jest w liczbie całkowitej. Jeśli w funkcji «Wpis dystansu do celu» wprowadzono dystans, to dokładność oceny jest do dziesiętnych. Podczas działania na wyświetlaczu pojawi się informacja o pieniężnych kosztach przejazdu. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Menu «Ustawienia parametrów»

To menu pozwala na ustawianie parametrów urządzenia. Składa się z następujących ustawień:

- Parametr «Ustawienie protokołu silnika». Parametr ten ustawia rodzaj protokołu zależny od wersji silnika samochodu:

[Lac1.4] – Samochód Lacetti z silnikiem o pojemności 1.4 litra

[Lac1.6] – Samochód Lacetti z silnikiem o pojemności 1.6 litra

[Lac1.8] – Samochód Lacetti z silnikiem o pojemności 1.8 litra

- Parametr «Ustawienia dźwięku». W tym parametrze ustawiamy sposób wyzwalania dźwięków przy naciskaniu klawiszy sterujących lub przy powiadomieniach.

[-Wył-] – Praca bez dźwięków

[Kl.Kr.] – Dźwięk tylko przy naciskaniu klawiszy – ton krótki

[Kl.Dł.] – Dźwięk tylko przy naciskaniu klawiszy – ton długi

[KP.Kr.] – Dźwięk przy naciskaniu klawiszy i funkcji usługowych (powiadomień) – ton krótki

[KP.Dł.] – Dźwięk przy naciskaniu klawiszy i funkcji usługowych (powiadomień) – wielotonowe

- Parametr «Sterowanie ze świateł». Za pomocą tego parametru ustawiamy tryb zdalnego sterowania urządzeniem poprzez przełącznik świateł:

[-Wył-] – Sterowanie wyłączone

[Kl.-М-] – Sterowanie klawiszem «М»

[Kl.-S-] – Sterowanie klawiszem «S»

[DoBaku] – Zapis określonej pojemności do programowalnego baku

[Zer.Po] – Zerowanie bieżącej podróży

Jeśli uaktywniono sterowanie klawiszami, to działanie wybranego klawisza będzie symulowane poprzez krótkie włącznie (przy wyłączonych światłach) lub wyłączenie (przy włączonych światłach) rączki przełącznika świateł. Jeśli wybrany został tryb «zerowania bieżącej podróży», to aktywacja zerowania nastąpi po dwukrotnym krótkim przełączeniu świateł, jednocześnie zostaje przy tym wyświetlony komunikat [Zerowanie podróży]. Jeśli był aktywny tryb «Zapis w dzienniku podróży», to każdy przejazd przed zerowaniem zapisany będzie do dziennika. W trybie «Zapis określonej pojemności do programowalnego baku», po trzykrotnym przełączeniu świateł, określona wartość dotankowania zostanie dopisana do programowalnego baku (patrz punkt 7.6.2.3 str.9), podczas tej operacji wyświetlone zostanie również powiadomienie o ilości dolanego paliwa [Zatankowano paliwa 20.2l].

- Parametr «Zerowanie podróży». W tym ustawieniu określamy czas w minutach, po którym nastąpi zerowanie bieżącej podróży. Można ustawiać wartości w zakresie od 0 do 90 minut. Odliczanie czasu następuje po wyłączeniu zapłonu. Wartość [0] oznacza zerowanie bieżącej podróży zaraz po wyłączeniu silnika. Jeśli był ustawiony tryb «Zapis w dzienniku podróży», to każdy przejazd przed zerowaniem zapisany będzie do dziennika.

- Parametr «Ustawienie jasności w dzień». W tej opcji ustawia się poziom jasności wyświetlacza dla godzin dziennych.

- Parametr «Ustawienie jasności w nocy». W tej opcji ustawia się poziom jasności wyświetlacza dla godzin nocnych (włączone światła).

- Parametr «Ustawienie kontrastu». W tej opcji ustawia się poziom kontrastu wyświetlacza. Należy dobrać najbardziej optymalny obraz wyświetlacza.

- Parametr «Ustawienie ekranu pion». W tej opcji koryguje się położenie wszystkich wyświetlanych informacji po osi pionowej. Uzyskana wartość, to liczba pikseli przesunięcia w górę w stosunku do dolnej krawędzi ekranu.

- Parametr «Ustawienie ekranu poziom». W tej opcji koryguje się położenie wszystkich wyświetlanych informacji po osi poziomej. Uzyskana wartość, to liczba pikseli przesunięcia w lewo w stosunku do prawej krawędzi ekranu.

- Parametr «Tryb negatywu wyświetlacza». W tym ustawieniu określamy wyświetlanie informacji w trybie negatywu. Napis [-Wył-] oznacza tryb negatywu nieaktywny lub [-Wł-] aktywny.

- Parametr «Zapis w dzienniku podróży». W tym ustawieniu przełączamy tryb zapisu do dziennika danych z każdej podróży. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji. Przy trybie nieaktywnym do dziennika zapisywane są tylko dane za dni, w których były przejazdy.

- Parametr «Zerowanie miesięczne kumulacyjnych». W tej opcji można ustawić automatyczne kasowanie danych kumulujących się (łącznych) w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym. Napis oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji. [-Wył-]

- Parametr «Symulator urządzenia ochrony». W tym ustawieniu mamy możliwość włączenia trybu symulatora ochrony. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji. W trybie aktywnego symulatora, komputer w trybie uśpienia wyświetla komunikat [Ochrona obiektu]. Jasność wyświetlacza zależna jest od ustawienia jasności dla godzin dziennych wyświetlacza. Tryb ochroniarza także może być używany do podgrzewania wyświetlacza LCD w okresie zimowym. Zaleca się go wyłączyć przy dłuższych przestojach samochodu (więcej niż 4 tygodnie).

- Parametr «Na przestojach informacje». W tej opcji, aby uniknąć odwracania uwagi kierowcy od jazdy, ustawić tryb wyświetlania zaległych komunikatów tylko podczas przestojów pojazdu. Napis [-Wył-] oznacza, że powiadomienia pokazują się w dowolnej chwili lub [-Wł-], wtedy wyłącznie na przestojach.

- Parametr «Tryb podpowiedzi». W tym ustawieniu możemy włączyć tryb podpowiadania. Przy aktywnym trybie podpowiedzi, każdej z funkcji towarzyszy podpowiedź wyjaśniająca działanie. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie lub [-Wł-] włączenie tej opcji.

- Parametr «Etykieta Robot». W tej opcji można wyłączyć napis [Robot], towarzyszący powiadomieniom i komunikatom. Napis [-Wył-] oznacza wyłączenie napisu lub [-Wł-] włączenie napisu [Robot], przed informacją.

- Parametr «Czas wyświetlania Robotów». Opcja pozwala na określnie czasu trwania pokazywania informacji lub powiadomień przez robota – wartość określana jest w sekundach.

- Parametr «Kalibracja baku». W tym ustawieniu można uruchomić tryb kalibracji zbiornika paliwa. Napis [-Wył-] oznacza wyłączoną kalibrację i wartości baku są określane na podstawie czujnika poziomu paliwa i korygowane przez tablicę kalibracji lub [-Wł-] - kalibracja włączona, w tym trybie następuje tworzenie tablicy kalibracji baku. Dla prawidłowego przeprowadzenia tego procesu potrzebne jest określnie stałej paliwa (pkt 7.6.3.1). Kalibracja przebiega tylko w takiej kolejności: zalanie baku do pełna, włączenie trybu kalibracji, określenie wartości dla pełnego baku w programowym baku (pkt 7.1), po zakończeniu kalibracji (minimalny stan paliwa w baku) wyłącznie trybu.

- Menu «Ustawiewienia Stałych»

Menu to przeznaczone jest do dostosowywania i korygowania wszystkich stałych zapisanych w urządzeniu. Przy pomocy klawiszy «Н» i «S» wybieramy żądaną stałą do korekty, a w tryb edycji wchodzimy klawiszem «M».

- Pozycja «Korekcja zużycia paliwa». Operacja ta, jest odpowiedzialna za poprawny odczyt zużycia paliwa. Podczas wejścia do tej sekcji, na początku zostaniemy poproszeni o wyliczanie stałej metodą programową. Na wyświetlaczu pojawi się w górnej linii [Komp.: 45.4] – jest to liczba litrów odczytana przez komputer w momencie ostatniego zerowania danych skumulowanych. W dolnym wierszu pojawi się z taką samą wartością [Real: 45.4] – To pole odnoszące się do realnie spalonej ilości litrów w baku samochodu, od momentu zerowania danych skumulowanych. Programowa korekta polega na wprowadzeniu w dolnej linii liczby litrów, które wg własnych danych samochód zużył od momentu rozpoczęcia gromadzenia danych kumulowanych (zerowania). Wcześniej, zaleca się zalać paliwa do pełna, a następnie zerować dane skumulowane (punkt 7.7.1 str.11) . Potem, najlepiej wyjeździć tyle paliwa, aby w baku została tylko minimalna ilość. Zalać znowu do pełna, i umieścić liczbę zalanych litrów do baku z rachunku ze stacji paliw w dolnym polu korekty. Potem stała spalania automatycznie się wyliczy. Jeśli nie skorygujemy tego pola, to stała również się nie zmieni i odczyty z baku nie zmienią się. Możliwy jest również wariant korekcji przez wykorzystanie kontrolki rezerwy paliwa. W tym przypadku, gdy kontrolka zaświeci się, dolewamy do zbiornika dowolną ilość paliwa i zachowujemy rachunek ze stacji paliw. Zerujemy dane skumulowane. Jak tylko lampka rezerwy znów się zapali, wpisujemy dane o ilości zalanego paliwa z rachunku, który zachowaliśmy. Można także napełniać bak kilka razy zachowując rachunki i przy wprowadzaniu wartości zsumować liczbę litrów z rachunków, i w takim przypadku rezultat będzie bardziej dokładny. Po wprowadzeniu liczby rzeczywistych litrów i jednokrotnym kliknięciu w klawisz «S», stała wyliczy się i przechodzimy do menu ręcznej korekty stałej [Stała spal: 65]. Korygować stałą można ze skokiem około 1%. Zwiększanie stałej zwiększa odczyty spalania paliwa, zmniejszanie obniża je. Ręczną regulację stałej spalania zaleca się używać do szybkiej korekty wskazań spalania chwilowego zgodnie z danymi faktycznymi samochodu. Pomiary chwilowego zużycia paliwa powinno przeprowadzać się przy stale utrzymywanej prędkości 90km/h, w czasie jazdy po równym bezwietrznym terenie. W czasie eksploatacji pojazdu stała spalania może zmieniać się w zależności stanu wtrysków, ciśnienia układu paliwowego i innych czynników. Stała nie zależy od jakości paliwa oraz stosowania różnych dodatków.

- Pozycja «Korekcja liczenia drogi». Operacja ta jest odpowiedzialna za poprawny odczyt przebytej drogi. Podczas wejścia do tej sekcji, na początku zostaniemy poproszeni o wyliczanie stałej metodą programową. W górnym wierszu na wyświetlaczu pojawi się [Komp: 256.2] – jest to liczba kilometrów odczytana przez komputer w momencie zerowania danych skumulowanych. W dolnym wierszu pojawi się pole z taką samą wartością [Real: 256.2] – to liczba kilometrów faktycznie przejechanych przez samochód od momentu zerowania danych skumulowanych. Programowa korekta polega na wprowadzeniu w dolnej linii liczby kilometrów, które faktycznie przejechał samochód od momentu rozpoczęcia gromadzenia danych łącznych (zerowania). Poprawna programowa korekta rozpoczyna się od zerowania licznika dobowego, a następnie zerować dane skumulowane (punkt 7.7.2 str.11). Przejechać odcinek drogi i wpisać wartość licznika dobowego w dolny wiersz. Po tym stała drogi zostanie automatycznie wyliczona. Im większy dystans przejedziemy, tym wynik pomiaru będzie dokładniejszy. Jeśli nie skorygujemy tego pola, to stała również się nie zmieni i odczyty przebytych odcinków nie zmienią się. Po zmianie pola i jednokrotnym naciśnięciu klawisza «M», stała zostanie wyliczona i przechodzimy do menu ręcznej kalibracji stałej [Stała drog: 14.75]. Stała drogi odpowiada ilości przejechanych centymetrów na jeden impuls (licznika drogi). Na jeden obrót koła przypada 6 impulsów, co w przybliżeniu odpowiada długości jednego metra. Stała ta ma również wpływ na dokładność odczytu prędkości pojazdu. Stała może się zmienić pod wpływem zużycia się opon, warunków drogowych, stylu jazdy.

- Pozycja «Korekcja zegarka». To ustawienie pozwala na regulację zegarka [Stała czas: 0] – W pole wprowadzamy liczbę sekund, których zegar spieszy się lub opóźnia w odniesieniu dobowym. Jeśli zegar opóźnia się, to stała powinna być dodatnia, jeśli spieszy to ujemna.

- Pozycja «Korekcja czujnika temperatury zewnętrznej». To ustawienie pozwala na regulację wskazań czujnika temperatury zewnętrznej. Korekta jest niezbędna dla kompensacji wpływu nagrzanego silnika na czujnik. [Stała temp. zewnę: 0] – w pole wprowadzamy liczbę stopni, o które korygują wskazania czujnika temperatury zewnętrznej. Jeśli trzeba zwiększyć wskazania to stała powinna być dodatnia, w przeciwnym wypadku ujemna. W komputerze instalowany jest inteligentny czujnik, po korekcie należy chwilkę odczekać dla stabilnych wskazań. Czujnik jest typu inercyjnego, czyli szybko zareaguje na wskazanie temperatury po nagrzaniu i szybkim schłodzeniu. Po ustawieniu stałej, przechodzimy do ustalenia tablicy kompensacji nagrzewu czujnika [Tab. komp. zewnę: 0]. Przy wartości «0» – tablica jest odłączona, przy «1» lub «2» kompensuje nagrzewanie od karoserii i w letnim okresie redukuje o 3 lub 5 stopni Celsjusza odpowiednio. Wartości «3» lub «4» pozwalają oprócz kompensacji nagrzania karoserii, uwzględniają ciepło silnika i w letnim okresie redukują o 7 lub 10 stopni Celsjusza odpowiednio. Wartości wylicza specjalny algorytm, który uwzględnia dystrybucję ciepła z karoserii samochodu. Pierwsze dwie tabele przeznaczone są dla godzin dziennych, gdy odczyty temperaratury są zwiększone w stosunku do realnych. Dwie następne, gdy po dłuższej jeździe odczyt temperatury zaczyna się zwiększać w stosunku do realnej.

- Pozycja «Korekcja czujnika temperatury wewnętrznej». Ustawienie pozwala korygować wskazania czujnika wewnętrznego. Korekcja jest niezbędna dla kompensacji wartości czujnika, którego podgrzewają inne urządzenia. [Stała temp. wewnę: 0] – w pole wprowadzamy ilość stopni, o które trzeba skorygować wskazanie czujnika wewnętrznego. Jeśli chcemy zwiększyć wskazania należy wprowadzić wartość ujemną, jeśli zmniejszyć – dodatnią. Po ustawieniu stałej, przechodzimy do ustalenia tablicy kompensacji nagrzewu czujnika [Tab. komp. wewnę: 0]. Przy wartości «0» – tablica jest odłączona, wartości «1» do «6» to odpowiednio tablice kompensacji biorące pod uwagę – powietrze w kabinie albo dodatkowe ciepło z nagrzewnicy po dłuższym czasie jazdy. Kompensacja jest w zakresie od 2 do 12 stopni Celsjusza. Tablic należy używać gdy odczyt temperatury w kabinie po dłuższym użytkowaniu pojazdu odbiega od rzeczywistego.

  - Zerowanie danych skumulowanych, kasowanie błędów ECM, resetowanie urządzenia, resetowanie tablicy kalibracji baku.

Menu to udostępnia dostęp do trzech innych «Zerowanie kumulacyjnych», «Kasowanie błędów ECM» i «Resetowanie urządzenia». Podmenu wybiera się klawiszami «Н» i «S», wejście do ustawień obsługuje klawisz «M».

- «Zerowanie kumulacyjnych».  Przy wejściu do tego ustawienia pojawi się napis: [Zerować kumul? –Nie- ] – nie kasować skumulowanych danych (menu «Statystyki kumulacyjne»). Klawiszami «Н» i «S» można zmieniać pytanie: [Zerować kumul? –Tak-] – kasować dane skumulowane. Po jednokrotnym naciśnięciu klawisza «M», po pytaniu [Zerować kumul? –Tak-], będą skasowane wszystkie nazbierane dane statystyczne – parametry odległości, zużytego paliwa, kosztów, czasu, przyspieszenia, średnie spalanie paliwa będzie naliczane od tego momentu od nowa.

- «Kasowanie błędów ECM». Przy wejściu do tego ustawienia pojawi się napis: [Zeruj ECM? –Nie- ] – nie kasuj błędów. Klawiszami «Н» i «S» można zmieniać pytanie: [Zeruj ECM? –Tak- ] – wyczyść błędy w module sterowania samochodu (Electronic Computer Unit). Po jednokrotnym naciśnięciu klawisza «M», po pytaniu [Zeruj ECM? –Tak- ], będzie przesłana do ECM instrukcja do skasowaniu błędów. Podczas tego procesu zapłon i silnik powinien być włączony. Podgląd opisu błędu można obejrzeć w menu «Diagnostyczne».

- «Resetowanie urządzenia». Przy wejściu do tego ustawienia pojawi się napis: [Reset komputera? –Nie- ] – nie resetuj urządzenia. Klawiszami «Н» i «S» można zmieniać pytanie: [Reset komputera? –Tak-] – resetuj urządzenie. Po jednokrotnym naciśnięciu klawisza «M», po pytaniu [Reset komputera? –Tak-], będą skasowane wszystkie dane statystyk, wszystkie stałe i ustawienia urządzenia powrócą do fabrycznych. Reset nie zmienia terminarza powiadomień o przeglądach technicznych, jeśli były przedtem ustawione. Reset należy wykonać, gdy urządzenie pracuje niepoprawnie.

- «Resetowanie tablicy kalibracji baku». Przy wejściu do tego ustawienia pojawi się napis [Zerować tabl? –Nie- ] – nie resetuj tabeli. Klawiszami «Н» i «S» można zmieniać pytanie: [Zerować tabl? –Tak-] – resetuj tablicę. Po jednokrotnym naciśnięciu klawisza «M», po pytaniu [Zerować tabl? –Tak-], dane bieżącej tablicy zostaną zastąpione wartościami fabrycznymi.

  - Tryb STOP.

Przy wejściu do tego ustawienia pojawi się napis: [Tryb STOP: –Wył- ] – tryb STOP wyłączony. Klawiszami «Н» i «S» można zmieniać żądanie: [Tryb STOP: –Wł- ] – włączyć tryb STOP. Po jednokrotnym naciśnięciu klawisza «M», pо żądaniu [Tryb SТОP: –Wł- ], urządzenie przechodzi w tryb blokady. W trybie STOP na wyświetlaczu pojawi się [Tryb STOP], podświetlenie gaśnie, praca urządzenia jest zablokowana. Wyłączenie trybu STOP następuje po dłuższym przytrzymaniu klawisza «М».

- Przykład ustawienia urządzenia do automatycznego pokazywania informacji

Przyrząd można ustawić na całkowicie automatyczne pokazywanie niezbędnych informacji bez konieczności używania klawiszy. Poniżej podano przykład otrzymywania informacji w trybie automatycznym dla wymienionych, najpopularniejszych funkcji.

Zadania:

- Start przy rozgrzanym silniku

- Wyświetlanie ilości paliwa w zbiorniku

- Otrzymywanie informacji z danych skumulowanych

- Otrzymywanie informacji o danych dziennych

- Informowanie o średnim spalaniu paliwa podczas bieżącej podróży

- Informowanie o dziennych kosztach za spalone paliwo

- Informowanie o temperaturze zewnętrznej

- Informowanie o chwilowym zużyciu paliwa

Pokazywanie danych obrotomierza

Przykład ustawień urządzenia:

Ustawienia «Ustawienia trybu Start»:

- Numer i data – dowolnie

- System temperatur – dowolnie

- Temperatura powietrza – dowolnie

- Bak, prognoza zasięgu – [-Wł-]

- Obrotomierz – dowolnie

- Statystyka kumulacyjna - [-Wł-]

Dziennik – dowolnie

Ustawienia «Ustawienia głównego menu»:

- Statystyka podróży - [-Wył-]

- Statystyka dobowa - [-Wł-]

- Statystyka kumulacyjna - [-Wył-]

- Turystyczne menu - [-Wył-]

- Diagnostyczne menu - [-Wył-]

Informacyjne menu - [-Wł-]

Ustawienia w «Ustawienia Robotów»:

- Robot «Temperatura startu» – Zaleca się ustawić temperaturę, przy której jesteśmy gotowi rozpocząć jazdę. Należy pamiętać, że zbyt niska wartość przy rozgrzanym już silniku nie będzie dawała możliwości pokazania wszystkich komunikatów z menu «Start».

- Robot «Zmiana temperatury zewnętrznej» - w tym przypadku włączamy tą opcję.

- Robot «Pokaz statystki podróży» - zaleca się włączyć tą opcję.

- Robot «Zmiana średniego zużycia paliwa w czasie jazdy» - w tym przypadku włączamy tą opcję.

- Robot «Zmiana dziennych kosztów za spalanie» - w tym przypadku włączamy tą opcję.

Pozostałe parametry «Robotów» ustawiamy w zależności od potrzeb.

Ustawienia «Ustawienia Parametrów» ustawiamy w zależności od potrzeb.

Zadania - rezultat:

  - - Start przy rozgrzanym silniku – ustanowiona temperatura uruchomienia.

  - - Wyświetlanie ilości paliwa w zbiorniku – dane pojawią się na starcie automatycznie

  - - Otrzymanie informacji z danych skumulowanych – dane pojawią się na starcie automatycznie.

  - - Otrzymywanie informacji o danych dziennych – dane znajdują się w menu głównym, także informacje o poprzednich dniach można obejrzeć w dzienniku.

  - - Informowanie o średnim spalaniu paliwa podczas bieżącej podróży – informacja pokaże się na ekranie automatycznie, gdy zmieni się wartość średniego spalania w czasie jazdy.

  - - Informowanie o dziennych kosztach za spalone paliwo – informacja pokaże się na ekranie automatycznie, gdy zmieni się dzienny koszt za paliwo.

  - - Informowanie o temperaturze zewnętrznej – pokaże się na ekranie automatycznie, gdy tylko zmieni się wartość temperatury.

  - - Informowanie o chwilowym zużyciu paliwa – tą funkcję wybierzemy z menu «Jazda».

  - – Wyświetlanie obrotów silnika – funkcję «Мultiwyświetlacz 2» wybierzemy w menu «Informacyjne menu». Zmianę funkcji «bieżące spalanie» na funkcję «obroty silnika» można spowodować: przełączając klawiszem «M», lub przełącznikiem świateł w zależności od ustawień.

- Rozwiązania najczęstszych problemów

- Wyświetlacz nie świeci i nie reaguje na przyciski.

Prawdopodobna przyczyna: brak zasilania urządzenia, program komputera zawiesił się

Rozwiązanie problemu: przytrzymać dłużej przycisk «М» i puścić, odłączyć akumulator i odczekać kilka minut – potem podłączyć ponownie, sprawdzić przewody podłączeniowe urządzenia. Wykonać reset przyrządu – testowo wyłączyć i włączyć komputer przytrzymując klawisz «S».

- Przyciemniony wyświetlacz, niewyraźne cyfry, pojawienie się linii pionowych

Prawdopodobna przyczyna: niepoprawne ustawienie kontrastu wyświetlacza

Rozwiązanie problemu: ustawić optymalny kontrast, patrz punkt 7.6.2.7

- Na wyświetlaczu nie pojawiają się żadne diagnostyczne informacje, nie pokazuje się temperatura płynu chłodzącego, obroty silnika itp.

Prawdopodobna przyczyna:  nie prawidłowe podłączanie lub brak kontaktu połączenia z K-LINE w złączu diagnostycznym, nieprawidłowo wybrany protokół dla jednostki sterującej (kontrolera) silnika.

Rozwiązanie problemu: sprawdzić połączenie z K-LINE, wybrać odpowiedni protokół dla silnika o danej pojemności.

- Komputer nie zachowuje w pamięci statystycznych informacji o przejazdach.

Prawdopodobna przyczyna: nieprawidłowe podłączenie lub brak kontaktu połączenia do instalacji +12V

- Wyświetlanie zużycie paliwa, ale nie pokazuje przejechanej drogi.

Sprawdzić czy jest połączenie do czujnika prędkości

- Pokazania przebiegu i zużycia paliwa odbiegają od licznika kilometrów i wskazań licznika samochodu.

Przeprowadzić korekcję czujnika drogi i kalibrację stałej spalania paliwa.

- Pokazania temperatury zewnętrznej są nie prawidłowe.

Przeprowadzić korekcję czujnika zewnętrznej temperatury.

- Nieprawidłowości w pracy urządzenia, o różnym charakterze.

Wykonać reset ogólny.

- Tabela kodów błędów

Kody błędów Lacetti 1.4-1.8:

| DTC | Opis | kontrolka CHECK świeci |
| --- | --- | --- |
| P0106 | Wyjście sygnału czujnika ciśnienia powietrza poza dopuszczalnym zakresem | Tak |
| P0107 | Niski poziom wyjścia sygnału ciśnienia powietrza | Tak |
| P0108 | Wysoki poziom wyjścia sygnału ciśnienia powietrza | Tak |
| P0112 | Niski poziom czujnika temperatury powietrza wlotowego | Tak |
| P0113 | Wysoki poziom czujnika temperatury powietrza wlotowego | Tak |
| P0117 | Niski poziom czujnika temperatury płynu chłodzącego | Tak |
| P0118 | Wysoki poziom czujnika temperatury płynu chłodzącego | Tak |
| P0122 | Niski poziom sygnału wychodzącego z czujnika otwarcia przepustnicy "A" | Tak |
| P0123 | Wysoki poziom sygnału wychodzącego z czujnika otwarcia przepustnicy "A" | Tak |
| P0131 | Niski poziom sygnału czujnika tlenu 1 (bank 1) | Tak |
| P0132 | Wysoki poziom sygnału czujnika tlenu 1 (bank 1) | Tak |
| P0133 | Powolna reakcja czujnika tlenu 1 (bank 1) na wzbogacanie/zubożenie | Tak |
| P0134 | Brak sygnału wyjściowego czujnika tlenu 1 (bank 1) | Tak |
| P0135 | Nagrzewnica czujnika tlenu 1 (bank 1) niesprawna | Tak |
| P0137 | Niski poziom sygnału czujnika tlenu 2 (bank 1) | Tak |
| P0138 | Wysoki poziom sygnału czujnika tlenu 2 (bank 1) | Tak |
| P0140 | Brak sygnału wyjściowego czujnika tlenu 2 (bank 1) | Tak |
| P0141 | Nagrzewnica czujnika tlenu 2 (bank 1) niesprawna | Tak |
| P0171 | Zbyt uboga mieszanka (możliwa nieszczelność powietrza) | Tak |
| P0172 | Zbyt bogata mieszanka | Tak |
| P0201 | Niesprawny obwód sterowania wtryskiwacza №1 | Tak |
| P0202 | Niesprawny obwód sterowania wtryskiwacza №2 | Tak |
| P0203 | Niesprawny obwód sterowania wtryskiwacza №3 | Tak |
| P0204 | Niesprawny obwód sterowania wtryskiwacza №4 | Tak |
| P0300 | Wykryto przypadkowe/kilkukrotne błędy zapłonu | Tak |
| P0301 | Wykryto przerwy zapłonu w cylindrze №1 | Tak |
| P0302 | Wykryto przerwy zapłonu w cylindrze №2 | Tak |
| P0303 | Wykryto przerwy zapłonu w cylindrze №3 | Tak |
| P0304 | Wykryto przerwy zapłonu w cylindrze №4 | Tak |
| P0317 | Sygnał z czujnika wyboistej drogi: nie wykryto (błędy zapłonu) | Nie |
| P0325 | Niesprawny obwód czujnika spalania stukowego №1 | Nie |
| P0327 | Niski poziom sygnału czujnika spalania stukowego №1 | Nie |
| P0336 | Błąd z czujnika położenia wału korbowego "A" (brak jednego zęba) | Tak |
| P0337 | Niski poziom lub zwarcie czujnika położenia wału korbowego "A" | Tak |
| P0341 | Sygnał czujnika położenia wałka rozrządu poza dopuszczalnym zakresem | Tak |
| P0342 | Niski poziom sygnału czujnika wałka rozrządu | Tak |
| P0351 | Usterka w podstawowym/wtórnym obwodzie cewki zapłonowej "A" (Cylinder 1 i 4) | Tak |
| P0352 | Usterka w podstawowym/wtórnym obwodzie cewki zapłonowej "B" (Cylinder 2 i 3) | Tak |
| P0401 | Nieefektywność systemu recyrkulacji spalin | Nie |
| P0402 | Nadaktywność systemu recyrkulacji spalin (zawór EGR) | Tak |
| P0404 | Sygnał czujnika systemu recyrkulacji (EGR) poza dopuszczalnym zakresem | Tak |
| P0405 | Niski poziom sygnału czujnika "A" systemu recyrkulacji EGR | Tak |
| P0406 | Wysoki poziom sygnału czujnika "A" systemu recyrkulacji EGR | Tak |
| P0420 | Skuteczność systemu katalizatorów poniżej dopuszczalnego progu | Tak |
| P0443 | Niesprawność obwodu zaworu wylotowego systemu odzyskiwania oparów benzyny | Tak |
| P0461 | Sygnał czujnika poziomu paliwa poza dopuszczalnym zakresem | Nie |
| P0462 | Niski poziom sygnału czujnika poziomu paliwa | Nie |
| P0463 | Wysoki poziom sygnału czujnika poziomu paliwa | Nie |
| P0502 | Niski poziom sygnału czujnika prędkości samochodu | Tak |
| P0506 | Niesprawność regulatora biegu jałowego – za niskie obroty | Tak |
| P0507 | Niesprawność regulatora biegu jałowego – za wysokie obroty | Tak |
| P0532 | Niski poziom napięcia czujnika ciśnienia układu klimatyzacji | Nie |
| P0533 | Wysoki poziom napięcia czujnika ciśnienia układu klimatyzacji | Nie |
| P0562 | Niskie napięcie w instalacji elektrycznej (blok silnika) | Nie |
| P0563 | Wysokie napięcie instalacji elektrycznej (blok silnika) | Nie |
| P0601 | Błąd sumy kontrolnej ECM | Tak |
| P0607 | Błąd elektroniki układów małej mocy | Nie |
| P0700 | Niesprawność systemu sterowania napędem | Tak |
| P1106 | Niestabilny sygnał wyjściowy czujnika ciśnienia powietrza | Nie |
| P1107 | Niski sygnał wyjściowy czujnika ciśnienia powietrza | Nie |
| P1111 | Wysoki sygnał wyjściowy czujnika ciśnienia powietrza | Nie |
| P1112 | Niski poziom czujnika temperatury powietrza wlotowego (nie stabilny) | Nie |
| P1114 | Niskie napięcie w obwodzie czujnika temperatury płynu chłodzącego | Nie |
| P1115 | Wysokie napięcie w obwodzie czujnika temperatury płynu chłodzącego | Nie |
| P1121 | Wysokie napięcie w obwodzie czujnika otwarcia przepustnicy | Nie |
| P1122 | Niskie napięcie w obwodzie czujnika otwarcia przepustnicy | Nie |
| P1133 | Przedni podgrzewany czujnik tlenu (HO2S1) – zbyt mało przejść | Tak |
| P1134 | Regulator czasowy włączania czujnika (HO2S1) | Tak |
| P1167 | (HO2S1) odcięcie z powodu zbyt bogatej mieszanki (DFCO) | Tak |
| P1171 | Zbyt uboga mieszanka (możliwa nieszczelność) | Tak |
| P1336 | Błąd z czujnika położenia wału korbowego "A" (brak jednego zęba) | Tak |
| P1380 | Czujnika wyboistej drogi – błędny odczyt danych | Nie |
| P1381 | Czujnika wyboistej drogi – błąd transmisji | Nie |
| P1391 | Grawitacyjny czujnik wyboistej drogi poza zakresem | Nie |
| P1392 | Grawitacyjny czujnik wyboistej drogi zbyt małe napięcie | Nie |
| P1393 | Grawitacyjny czujnik wyboistej drogi zbyt duże napięcie | Nie |
| P1404 | Sygnał czujnika systemu recyrkulacji (EGR) poza dopuszczalnym zakresem | Tak |
| P1601 | Błąd komunikacji między ECM i TCM | Tak |
| P1607 | Reset elektroniki układów małej mocy | Nie |
| P1626 | Brak odpowiedzi z immobilizera | Nie |
| P1631 | Niepoprawna odpowiedz z immobilizera | Nie |
| P1650 | Błąd komunikacji z układem SIDM | Nie |
| P1655 | Błąd komunikacji z układem PSVI | Tak |

- Instalacja komputera pokładowego «RoboCar – Mega»

- Potrzebne narzędzia: śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt płaski (z tworzywa sztucznego), szczypce, nóż, izolacja.

- Odłączyć akumulator.

- Lacetti kombi i hatchback:

Należy zdjąć górną obudowę zegarka, za pomocą narzędzi plastikowych, unosząc do góry. Obudowa zamocowana jest na zatrzaski.

Lacetti - sedan:

Zdjąć schowek pasażera. Od strony schowka wypchnąć ramkę konsoli środkowej. Odkręcić i zdjąć zegar od tylnej strony.

- Odłączyć zegarek od gniazda. Rozebrać korpus i wyjąć płytkę elektroniczną zegarka.

- Wstawienie w korpus zegarka płytki komputera pokładowego.

W Lacetti kombi i hatchback należy, w korpusie od strony mocowania płytki, wyciąć kawałek plastiku z wypustki pod gniazdo do swobodnego przekładania przewodu podłączenia (poz.1, rys. 1). Z drugiej strony korpusu przyciąć kawałek występki na wysokość 4-5mm, w pobliżu środka ściany obudowy (poz.2, rys. 1). Poszerzyć okienko pod wyświetlacz o 1-2mm jak pokazano na rys. 1, poz. 3. Jeśli to konieczne przyciąć wystające końcówki gniazda, aby można było przełożyć wtyczkę przez otwór fabrycznej wtyczki. Umocować płytkę od strony podłączenia urządzenia, delikatnie, bez naprężania odwrotnej strony obudowy. Podłączyć komputer w to samo miejsce tak jak przy standardowym zegarku.

Rys. 1

W Lacetti sedan konieczne jest, wyciąć kawałek obudowy, w korpusie od strony przycisków jak pokazano na rys.2, poz. 1 linią przerywaną. Potem, rozszerzyć okienko dla wyświetlacza o parę milimetrów jak pokazano na rys. 2, poz. 2. Jeśli to konieczne przyciąć wystające końcówki gniazda, aby można było przełożyć wtyczkę przez otwór fabrycznej wtyczki. Umocować płytkę od strony podłączenia urządzenia, delikatnie, bez naprężania odwrotnej strony obudowy. Podłączyć komputer w to samo miejsce tak jak przy standardowym zegarku.

Rys. 2

Uwaga! Podczas instalacji urządzenia nie są dopuszczalne mechaniczne naprężenia na wyświetlacz, w przeciwnym wypadku może to spowodować jego nie prawidłową pracę.

- Należy zdjąć część tapicerki na dole z lewej strony samochodu rys. 3. Znajduje się tam złącze C202 rys. 4.

Rys. 3		                          	 Rys. 4  Numeracja od strony podejścia do przewodów.

- Wyjąć przewód czarnego koloru znajdujący się w opakowaniu (rys. 5) i włożyć do gniazda C 202, a czerwony do gniazda diagnostycznego rys. 5.

Rys. 5	  		Rys. 6 Widok ze strony podłączenia testera diagnostycznego	Rys. 7

- Teraz należy podłączyć czarny przewód od komputera do pinu 63 (biało-zielony kabel) gniazda 202. Czerwony kabel podłączyć do punktu «М» (K – linia) złącza diagnostycznego rys. 6. Jeśli samochód był wyprodukowany po 2008 roku, to K – linę trzeba podłączyć do pinu 21, gniazda C202 (do immobilizera). Fabrycznego przewodu zaleca się nie przecinać, a tylko ściągnąć izolację i skręcić z przewodem komputera (a jeszcze lepiej zlutować), potem zaizolować rys. 7.

- Poprowadzić przewód czujnika temperatury w żądane miejsce. Zaleca się czujnik zainstalować w zderzaku w przewiewnym miejscu, i dobrze odizolować od nagrzewających się elementów.

- Włączyć akumulator i sprawdzić działanie urządzenia, oraz klawiszy sterujących.

- W ustawieniach protokołu wybrać odpowiednią pojemność silnika samochodu (punkt 7.6.2.1 str. 9)

- Dopiero po tym włączyć zapłon i sprawdzić odczyt danych diagnostycznych.

- Demontować w odwrotnej kolejności.

Instalacja może być przeprowadzona w СТО «Моторы»:

г. Киев ул. Фёдорова, 31 tel. (044) 592-78-98

- Zawartość zestawu

- Komputer pokładowy

- Czujnik temperatury zewnętrznej

- Przewód połączeniowy

- Instrukcja obsługi

- Warunki gwarancji

- Okres gwarancji – 24 miesiące od daty sprzedaży dla sieci detalicznej.

- W okresie gwarancyjnym właściciel jest uprawniony do bezpłatnej naprawy produktu, gdy wystąpione usterki, wynikają z wad produkcyjnych.

- Producent zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez swoje produkty bezpośrednio lub pośrednio na ludziach, zwierzętach domowych, nieruchomościach, jeśli wystąpiły w wyniku nieprzestrzegania zasad, niepoprawnej eksploatacji, nieprawidłowej instalacji, umyślnych lub lekkomyślnych działań konsumenta lub osób trzech.

- Okres gwarancji produktu podlega przedłużeniu o czas spędzony w naprawie.

- Czas naprawy uzależniony jest od złożoności usterki, i jest nie dłuższy niż 20 dni.

Karta Gwarancyjna №________

Produkt 		RoboCar

Model	  		Mega

Numer seryjny ________________________________________________________

Data sprzedaży __________________________________________________________

Nazwa i pieczęć

Firmy handlowej  __________________________________________________

Podpis sprzedającego   ______________________________________________________

Zapoznałem się z warunkami gwarancji, otrzymałem produkt w pełnym komplecie z instrukcją obsługi, nie mam żadnych dodatkowych roszczeń.

Podpis nabywcy  ____________________________________________________

UWAGA:

Ze względu na ciągłe doskonalenie oprogramowania produktu, mogą występować pewne rozbieżności w funkcjach i cechach nowszych modeli, niewpływające na jakość produktu.

Drogi kliencie: Wszelkie propozycje i uwagi na temat pracy produktu oraz wygody jego obsługi, prosimy przesyłać na e-mail: info@robocar.com.ua